## Slide 1
Talita Rocha Pinheiro
Ciência da Computação
Arquiteturas Paralelas
Arquitetura de Computadores I

## Slide 2: Tipos de organização de Computadores (Arquiteturas Paralelas)
2
Arquitetura de Computadores I

## Slide 3: Arquiteturas de computadores paralelos
3
Problemas mais complexos = computadores paralelos
  Tempo de ciclo
    1 processador de 0,001 ns X 1000 processadores de 1 ns cada
O paralelismo pode ser introduzido em vários níveis
Arquitetura de Computadores I
Fonte: http://dainf.ct.utfpr.edu.br/~maurofonseca/lib/exe/fetch.php?media=cursos:aula2_paralelismo_granularidade.pdf

## Slide 4
4
Paralelismo no chip da unidade central de processamento (CPU):
  pipeline e projetos superescalares com várias unidades funcionais;
  palavras de instrução longas;
  manipulação de múltiplos threads de controle ao mesmo tempo;
  reunião de várias CPUs no mesmo chip;
  placas extras de CPU com funções especializadas de processamento:
    pacotes de rede, multimídia, criptografia
Replicar CPUs completas
  Multiprocessadores
  Multicomputadores
Arquitetura de Computadores I

## Slide 5
5
Mais de uma CPU ou elementos de processamento
  Fortemente acoplados
    Próximos um do outro
    Alta largura de banda
    Baixo atraso
  Fracamente acoplados
    Distantes um do outro
    Baixa largura de banda
    Alto atraso
Arquitetura de Computadores I

## Slide 6
6
Acoplamentos:
1. Paralelismo no chip / 2. Coprocessador / 3. Multiprocessador /
4. Multicomputador / 5. Grade
1
2
3
4
5
Arquitetura de Computadores I

## Slide 7: Paralelismo no chip
7
Múltiplas instruções por ciclo de clock
  Processador superescalar
    Emitir múltiplas instruções para as unidades de execução no mesmo ciclo de clock
  Processadores VLIW (Very long instruction word)
    Palavra de instrução muito longa: instrução utilizando múltiplas unidades funcionais
    VLIW transfere do tempo de execução para o tempo de compilação o trabalho de determinar quais instruções podem ser emitidas em conjunto
Arquitetura de Computadores I

## Slide 8
8
Multithreading no chip
  Permite que o processador gerencie múltiplos threads de controle ao mesmo tempo
    Quando a thread a ser executada está bloqueada pode ser executada a próxima thread
  Mecanismos
    Granulação fina: política de alternância circular (thread diferente em ciclos consecutivos)
    Granulação grossa: thread é executada até ocorrer protelação (troca para a próxima thread). Pode ser realizada a troca quando há indicativo de protelar.
Arquitetura de Computadores I

## Slide 9
9
Multiprocessadores com um único chip
  Tecnologia VLSI permite inserir duas ou mais CPUs em um mesmo chip
    Compartilhamento de recursos (cache, memória principal, etc.)
  Implementação homogênea
    Chip com pipeline dual: um núcleo com dois pipelines (compartilhamento de todos os recursos)
    Chip com dois núcleos: núcleos separados completos (componentes próprios: controlador de e/s, cache, etc.)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 10
10
  Representação
Arquitetura de Computadores I

## Slide 11
11
  Implementação heterogênea
    Existência de múltiplos núcleos para diferentes funções
    Sistemas embutidos: televisão, aparelhos multimídia (DVDs, Blu-ray, etc.), consoles de jogos, smartphones, etc.
Arquitetura de Computadores I

## Slide 12: Coprocessadores
12
Adição de um segundo processador auxiliar especializado
Modos
  Solicitada execução pela CPU
  Executa por si só
Principais áreas de aplicação
  Processadores de rede
    Dificuldade de software processar todos os dados de entrada ou de saída devido a demanda crescente
    Função: estágios de processamento de pacote (verificação, extração, classificação, gerenciamento cabeçalho, etc.)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 13
13
  Criptoprocessadores
    Segurança na comunicação em redes
    Processo de criptografar e decriptografar pacotes (chave simétrica / chave pública)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 14
14
  Processadores gráficos
    Tratamento de processamento gráfico de alta resolução
    GPU (Graphics Processing Units): unidades de processamento gráfico
Arquitetura de Computadores I

## Slide 15: Arquiteturas Paralelas
15
Arquitetura básica de um computador:
  Uma unidade central de processamento
  Um sistema de entrada e a saída de dados
  Um sistema de memória
    Suporte a multiprogramação
    Um fluxo de instruções e um de dados
Arquitetura de Computadores I

## Slide 16
Arquiteturas estudadas até aqui são voltadas para a computação pessoal de pequeno e médio porte
Necessidade de maior capacidade de processamento
  técnicas baseadas em concorrência
  processamento paralelo
Supercomputadores
  avanço das técnicas de processamento paralelo
  máquinas com grande desempenho
  Amplamente utilizados em áreas de pesquisa
16

## Slide 17
Agilizar o processamento
  Arquiteturas com múltiplas CPUs
Classificação de arquiteturas paralelas
  De acordo com o fluxo de instruções e de dados
  Segundo o compartilhamento de memória
17
Arquitetura de Computadores I

## Slide 18: Classificação de Flynn
18
Classifica as arquiteturas paralelas conforme elas se relacionam com fluxo de instruções e com o fluxo de dados
Arquitetura de Computadores I

## Slide 19
19
SISD (Single Instruction Single Data)
  um único fluxo de instruções trabalha sobre um único fluxo de dados
  Uma única unidade de controle
  Um único processador
  Uma única memória
Arquitetura de Computadores I

## Slide 20
20
MISD (Multiple Instruction Single Data)
  Múltiplos fluxos de instruções e um único fluxo de dados
  Múltiplos processadores
    Cada um com sua própria unidade de controle
  Execução de diferentes instruções sobre um único conjunto de dados
  Classe teórica
Arquitetura de Computadores I

## Slide 21
21
SIMD (Single Instruction Multiple Data)
  um único fluxo de instruções que é executado sobre múltiplos fluxos de dados
  uma única unidade de controle
  execução de uma única instrução por diversos processadores
  cada processador executa uma parte da instrução de forma paralela
  a memória é dividida em diversos módulos
    possibilidade de acessos simultâneos a ela por parte dos diversos processadores
Arquitetura de Computadores I

## Slide 22
22
Arquitetura de Computadores I

## Slide 23
23
MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)
  múltiplos fluxos de instruções e múltiplos fluxos de dados
  Múltiplas unidades de controle
    cada unidade de controle recebe um fluxo instruções diferente e o encaminha para o processador que está sob seu controle
  cada um dos processadores trabalha, assincronamente, sobre instruções diferentes
    cada uma delas com seus próprios dados
  A memória é implementada em diversos módulos
    possibilitam diversos acessos simultâneos
Arquitetura de Computadores I

## Slide 24
24
Arquitetura de Computadores I

## Slide 25: Classificação segundo o compartilhamento de memória
25
Com base na classificação MIMD, o acesso à memória pode ocorrer da seguinte forma:
  Multiprocessadores
    Memória acessada de forma compartilhada por diversos processadores
  Multicomputadores
    Memória não é compartilhada, existindo diversas máquinas que se comunicam por troca de mensagens
Arquitetura de Computadores I

## Slide 26
26
Arquitetura de Computadores I

## Slide 27
Máquina UMA (Uniform memory access)
  Memória centralizada
    Um barramento ligando-a ao sistema
    Um acesso por vez
  Cada processador possui sua própria cache
    Risco de que o conteúdo fique desatualizado
    Necessidade de coerência entre caches
    Hardware específico
27
Arquitetura de Computadores I

## Slide 28
28
Arquitetura de Computadores I

## Slide 29
Máquina NUMA (non-uniform memory access)
  Memória é distribuída
    Composta por módulos distintos para cada processador
  Diferença de tempo de acesso à memória pelos processadores
    Tempo menor para acessar sua própria memória
    Tempo maior para acessar a memória dos outros processadores
    Existência de acessos não-uniformes à memória e tempos diferentes de acesso
29
Arquitetura de Computadores I

## Slide 30
30
Arquitetura de Computadores I

## Slide 31
  Dependendo de como a coerência de cache na máquina NUMA:
    NC-NUMA (non-cache NUMA): sem coerência de cache
    CC-NUMA (cache-coherent NUMA): coerência de cache via hardware
    SC-NUMA (software-coherent NUMA): coerência de cache via software
31
Arquitetura de Computadores I

## Slide 32
Máquina COMA (cache-only memory architecture)
  Memórias formadas por cache de maior capacidade
    Hardware de replicação para transferência de conteúdos
32
Arquitetura de Computadores I

## Slide 33
Multicomputadores: Máquina NORMA (non-remote memory access)
  cada máquina possui uma arquitetura completa
  cada processador somente acessa a área de endereçamento local de sua própria máquina
  Existência de uma rede interconexão entre as máquinas
33
Arquitetura de Computadores I

## Slide 34
MPPs (massively parallel processors): processadores maciçamente paralelos
  Supercomputadores
  Enorme capacidade de E/S e tolerância a falhas
  Rede de interconexão de alto desempenho
  Possuem hardware e software especiais para monitorar o sistema
  Auto custo
34
Arquitetura de Computadores I

## Slide 35
Cluster
  Vários computadores (nós) conectados através de elementos de rede convencionais
  Tipos:
    Centralizado:
    - Diversas máquinas homogêneas formando uma única estrutura (estante / rack)
    - Máquinas formadas por placas necessárias e não sistema completo
    - COW (Cluster of Worstation)
    Descentralizado:
    - Diversas máquinas distribuídas em uma determinada área física
    - Geralmente máquinas heterogêneas
    - Conectadas através de uma rede
    - Grid (grades)
35
Arquitetura de Computadores I

## Slide 36
Cluster
  Aplicações
    Tolerância à falhas:
    - duas ou mais máquinas conectadas com função de duplicação de funções (disponibilidade)
    - baseada em monitoramento (máquina principal e reserva)
    Balanceamento de carga:
    - dividir uma tarefa entre duas ou mais máquinas
    - balancear as atividades visando não sobrecarregar
    Computação de alto desempenho:
    - Duas ou mais máquinas interligadas para agilizar desempenho
36
Arquitetura de Computadores I

## Slide 37: Computação em grade
37
Conectar computadores muito distantes uns dos outros
  Infraestrutura que permite que grupos de organizações compartilhem metas, formando uma organização virtual
  Cluster gigantesco, internacional, fracamente acoplado e heterogêneo
Camadas de grade (grid)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 38: Medida de Desempenho de Máquinas Paralelas
Existem diversas formas de se medir o desempenho de processadores
A mais utilizada para máquinas paralelas é o FLOPS
  Operações com ponto flutuante por segundo
Padronização de medição de desempenho
  Utilização de programas padrão nas máquinas a serem comparadas
  Técnica de Benchmarking
Top500.org
38
Arquitetura de Computadores I

## Slide 39
Talita Rocha Pinheiro
Ciência da Computação
Arquitetura de Computadores I
Arquiteturas Paralelas