## Slide 1
Heleno Cardoso
Ciência da Computação
Memória Virtual
Arquitetura de Computadores I

## Slide 2: Memória Virtual
2

## Slide 3
3
Memória RAM
  A chamada memória RAM é o local utilizado pelo processador para armazenar as informações de tudo o que estiver aberto em seu computador, seja um jogo ou uma aplicação qualquer. Assim, conforme novos aplicativos vão sendo executados, a RAM é consumida.
  O problema é que o espaço da memória RAM nos computadores é limitado, e os aplicativos consomem cada vez mais espaço nela. E quando a memória RAM se esgota, o que acontece? Muito simples: o processo utiliza a memória virtual.
Arquitetura de Computadores I
Lembrete

## Slide 4
4
Memória Virtual
Os arquivos de paginação nada mais são do que um espaço no disco rígido reservado para ajudar a armazenar os dados da memória RAM quando ela está cheia.
É uma forma de estender a quantidade de memória para os dados temporários utilizados pelos aplicativos em execução sem que você precise fazer um upgrade de hardware.
Arquitetura de Computadores I

## Slide 5
5
- Memória Virtual
  Permite simular que a memória RAM possui mais endereços, utilizando espaço do HD;
  Pode ser armazenada em um arquivo ou em partição dedicada;
  Quanto menos memória RAM será utilizada mais memória swap,
    torna o sistema mais lento;
  É possível devido aos endereços virtuais
    cada programa possui seu próprio espaço de endereços virtuais
    utilizados para carregar e armazenar operações dos programas
Arquitetura de Computadores I

## Slide 6
6
Programas em execução não manipulam dados armazenados em memória secundária
  quando uma área de dados é referenciada ela deve ser copiada para a memória principal
Programa em execução
  utiliza endereços virtuais
Memória principal
  utiliza endereços físicos
Arquitetura de Computadores I

## Slide 7
7
Tradução de endereços
  necessário converter endereço virtual em endereço físico equivalente
Tabela de páginas
  estrutura de dados da memória que mantém o mapeamento dos endereços virtuais para os físicos
  determinar se a página que contém o endereço referenciado está ou não na memória física
Arquitetura de Computadores I

## Slide 8
8
Paginação
  O espaço de endereço virtual de um programa é dividido em várias páginas de mesmo tamanho (512 B a 64 KB);
  O espaço de endereçamento físico é dividido em áreas do mesmo tamanho de uma página;
  As páginas de dados somente são levadas para a memória principal quando solicitadas pelo programa;
  Programas são desenvolvidos como se houvesse memória principal suficiente para seu espaço de endereço virtual, mesmo que não exista;
  MMU (Memory Management Unit): unidade de gerenciamento de memória
    Responsável pelo mapeamento virtual para físico
Arquitetura de Computadores I

## Slide 9
9
  Situação
    64 KB de espaço de endereço virtual
    Páginas de 4 KB = 16 páginas
    Endereçamento = 4 k (20 bits = 2^20)
    memória real disponível para o programa = 32 KB
    8 quadros para endereços físicos
Arquitetura de Computadores I

## Slide 10
10
    Endereço virtual de 32 bits
    Endereço real de 15 bits (devido a quantidade de quadros = 16)
    Entrada = recebe 32 bits
    Saída = 15 bits
    Número de página virtual de 20 bits (endereçamento)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 11
11
    Mapeamento de 16 páginas em 8 quadros disponíveis
    Algumas páginas se encontram na memória principal (marcados com valor 1)
    Algumas páginas não se encontram na memória principal ( valor 0)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 12
12
Paginação X Segmentação
Arquitetura de Computadores I

## Slide 13
13
Paginação por demanda
  as páginas de dados somente são levadas para a memória principal quando solicitadas pelo programa;
  as páginas são buscadas conforme são referenciadas;
    apenas as páginas necessárias ficam na memória;
    menos tempo perdido com transferências;
    pode ocorrer falta de página durante a execução.
  Política de substituição de página
    Quando programa referencia página que não está na memória principal ela deve ser buscada
    maior tempo para realização de transferências.
Arquitetura de Computadores I

## Slide 14
14
  Política de substituição de página
    Quando programa referencia página que não está na memória principal ela deve ser buscada
    Necessário escolher qual página deixará a memória principal para liberar espaço
    Algoritmo LRU (Least Recently Used): usado menos recentemente
    Algoritmo FIFO (First-In First-Out): primeiro a entrar, primeiro a sair
Arquitetura de Computadores I

## Slide 15
15
  Fragmentação interna
    Tamanho da página acaba gerando uma última página do bloco com o resto do endereçamento não a complementando totalmente
    Situação:
    Programa de 26.000 bytes
    Dividido em páginas de 4.096 bytes = 6 páginas de 4.096 bytes e última página de 1.424 bytes
    Desperdício de 2.672 bytes na memorial principal quando carregada a última página
Arquitetura de Computadores I

## Slide 16
16
Segmentação
  Dividir a área de endereçamento de um programa em segmentos;
  Cada segmento constitui um espaço de endereço separado, diferentes segmentos podem se expandir ou encolher independentemente, sem que um afete o outro;
  Todo o bloco do segmento é movimentado do disco para a memória principal (swapping)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 17
17
  Situação 1:
    Diversos segmentos de diversos tamanhos carregados na memória principal
Arquitetura de Computadores I

## Slide 18
18
  Situação 2:
    Segmento 1 finalizou operação, sendo sua posição ocupada pelo segmento 7
Arquitetura de Computadores I

## Slide 19
19
  Situação 3:
    Segmento 4 finalizou operação, sendo sua posição ocupada pelo segmento 5
Arquitetura de Computadores I

## Slide 20
20
  Situação 4:
    Após a finalização de operação de diversos segmentos, e substituição por novos segmentos a memória principal está fragmentada;
    Problema: fragmentação externa = endereços inteiros de memória livres mas não podendo ser utilizados;
Arquitetura de Computadores I

## Slide 21
21
  Solução para fragmentação externa com swapping:
    Utilizar compactação de memória
    A cada segmento que libera espaço de memória principal é realizada uma realocação dos segmentos visando unir os espaços livres em um único bloco = permutação (swapping)
    Envolve movimentação de blocos inteiros entre memória principal e disco.
Arquitetura de Computadores I

## Slide 22
22
  Solução para fragmentação externa com paginação:
    Dividir os segmentos em blocos de tamanhos fixos (páginas) as acessando por demanda;
    Partes de segmentos podem estar na memória principal e parte em disco;
    Necessidade de tabela de páginas separadas para cada segmento.
Arquitetura de Computadores I

## Slide 23
23
Paginação x Segmentação
Arquitetura de Computadores I

## Slide 24
Heleno Cardoso
Créditos: Professora Talita Rocha Pinheiro
Ciência da Computação
Memória Virtual
Arquitetura de Computadores I