## Slide 1
Talita Rocha Pinheiro
Ciência da Computação
Tecnologias de processadores
Arquitetura de Computadores I

## Slide 2: Tecnologias de Processadores

## Slide 3: Roteiro
Processadores
  Fabricação
  8 bits
  16 bits
  32 bits
  64 bits
  Técnicas
3
Arquitetura de Computadores I

## Slide 4: Processadores
4
Arquitetura de Computadores I

## Slide 5: Fabricação
5
Base
  Cilindros de silício com cerca de 30 centímetros de diâmetro
    Wafer de silício: fatia fina polida e tratada de onde são produzidos centenas de processadores
Produção
  Nem todo processador proveniente do mesmo wafer é igual
    alguns processadores podem ser mais rápidos, outros podem não funcionar ou apresentar defeitos diversos.
(Fonte: http://www.hardware.com.br/livros/hardware/como-sao-fabricados-processadores.htmll)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 6
6
Técnica de produção
  Tamanho dos componentes (transistores e demais)
    Diretamente relacionada à velocidade de operação e à quantidade deles
    Processo de produção: litografia
  Medidas
    micrômetro (µm): 10−6 metros.
    nanômetro (nm): 10−9 metros.
Quantidade de bits
  Classificação de acordo com o tamanho dos registradores de uso geral do processador
  Ex: 8 bits, 16 bits, 32 bits (x86, IA-32, i386), 64 bits (AMD64, IA-64, x86-64)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 7: 8 bits
Processador | Ano | Bloco de instruções | Barramento | Frequência | Endereçamento de RAM | Tecnologia
Intel 4004 | 1971 | 8 bits | 4 bits | 740 KHz | 840 Bytes | 10 µm
Intel 8008 | 1972 | 8 bits | 8 bits | 500 – 800 kHz | 16 kBytes | 10 µm
Intel 8080 | 1974 | 8 bits | 8 bits | 2 MHz | 64 kBytes | 6 µm
MOS 6502 | 1975 | 8 bits | 8 bits | 2 MHz | 8 kBytes | 8 µm
Intel 4004
2.300 componentes
Intel 8008
Intel 8080
MOS 6502
Apple I, Atari 2600, Commodore
7
Arquitetura de Computadores I

## Slide 8: 16 bits
Processador | Ano | Bloco de instruções | Barramento | Frequência | Endereçamento de RAM | Tecnologia
Intel 8086 | 1979 | 16 bits | 16 bits | 10 MHz | 64 kBytes | 3 µm
Intel 8080 | 1979 | 16 bits | 8 bits | 4,77 MHz | 64 kBytes | 3 µm
Intel 80186 | 1982 | 16 bits | 16 bits | 25 MHz | 1 MByte | 3 µm
Intel 80286 | 1984 | 16 bits | 16 bits | 25 MHz | 16 MBytes | 1,5 µm
Intel 8086
- IBM PC
Intel 8080
- Derivação 8086
- Compatível 8 bits
Intel 80186
- Variação do 8086
Intel 80286
  - 2 modos de operação (problema na alternância)
    Real (rodar 8 bits)
    Protegido (rodar 16 bits)
8
Arquitetura de Computadores I

## Slide 9
  Modo protegido de 16 bits
    Proteção de memória: cada programa executa em uma área separada
    Multitarefa: executar alternadamente um trecho de programas por vez
    Memória virtual: simular mais memória RAM através de arquivo em disco
9
Arquitetura de Computadores I

## Slide 10: 32 bits
Intel 80386
  1985
  Processava blocos de instruções de 32 bits
  Barramento de 32 bits por ciclo
  Frequência de 12 - 40 MHz
  Endereçar 4 GB de RAM
  Tecnologia de 1 mícron
  Alternância entre modo real e protegido livre
  Barramento externo de 16 MHz
    Velocidade igual ao da placa principal
    20 MHz: ciclo de espera + memória cache (placa principal)
10
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_80386
Arquitetura de Computadores I

## Slide 11
  Modo protegido de 32 bits
    Memória virtual
    Multitarefa
    Proteção de memória (multitarefa preemptiva e multitarefa colaborativa)
    Modo virtual 8086 (máquinas virtuais simulando modo real de 8 bits)
11
Arquitetura de Computadores I

## Slide 12
Intel 80486
  1989
  Processava instruções de 32 bits
  Barramento de 32 bits por ciclo
  Frequência de 16 - 150 MHz
  Tecnologia de 1 a 0,6 mícron
  Barramento externo de 16 – 50 MHz
  Coprocessador aritmético de ponto flutuante integrado
  Cache de 8 KB integrado
    L1 interno
    L2 externo (placa principal 256 KB)
12
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
Arquitetura de Computadores I

## Slide 13
  Processamento de instruções em etapas (pipeline)
    5 estágios de execução de uma instrução
    Frequências de clock mais altas
  Versões
    486DX (versão completa)
    486SX (versão de baixo custo – coprocessador aritmético desativado)
    486SL (versão para notebooks)
  Multiplicação de clock
    Compensar a diferença entre a frequência do processador e placa-mãe
    Ex: processador 50 MHz
    placa-mãe 25MHz
    multiplicação 2x
13
Arquitetura de Computadores I

## Slide 14
  Mudança na tensão de alimentação
    3.3V ao invés de 5V
    Necessidade de placas compatíveis
    Ajuste de frequência, multiplicador e tensão via jumpers
  Possibilidade de overclock
    Frequência e multiplicador maior que o normal
14
Arquitetura de Computadores I

## Slide 15
Intel Pentium
  1993
  Processava blocos de instruções de 32 bits
  Barramento de 64 bits por ciclo
  Frequência de 60 - 300 MHz
  Tecnologia de 0,8 – 0,25 mícron
  Barramento externo de 60 / 66 MHz
  Cache L1: 16 a 32 KB (dividida em instruções e dados)
15
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pentium
Arquitetura de Computadores I

## Slide 16
  Arquitetura superescalar
    Duas unidades de execução
    Pipe U: processar todo tipo de instrução
    Pipe V: simplificada, apenas instruções simples
  Processamento ordenado (in-order)
16
Arquitetura de Computadores I

## Slide 17
Intel Pentium Pro
  1995: versão para servidores de rede
  Processava instruções de 32 bits
  Barramento de 64 bits por ciclo
  Barramento externo de 150 - 200 MHz
  3 unidades de execução (duas unidades de inteiro e uma de ponto flutuante)
  Cache L2 integrado
  Cache L1: 32 KB
  Cache L2: 128 KB a 1 MB
17
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pentium
Arquitetura de Computadores I

## Slide 18
  Processamentos de instruções fora de ordem (out-of-order)
    Unidades de execução simples
    Decodificadores de instruções
    Quebrar instruções complexas em sequências simples
  Pipeline de 10 estágios
  Suporte nativo a multiprocessamento
    Utilização de mais de um processador
18
Arquitetura de Computadores I

## Slide 19
Intel Pentium II
  1997: Versão consumidor do Pentium Pro
  frequência de 233 - 450 MHz
  Processava instruções de 32 bits
  Barramento de 64 bits por ciclo
  Barramento externo de 66 - 100 MHz
  Tecnologia de 0,35 – 0,18 mícron
  Cache L1: 32 KB
  Cache L2: 512 KB a 2 MB
  Introdução de 47 novas instruções (MMX)
  Pipeline de 11 estágios
19
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_II
Arquitetura de Computadores I

## Slide 20
Intel Celeron
  1998
  Versão do Pentium II apenas com cache L1 de 32 KB
    Posterior: 128 KB de L2
  frequência de 300 - 533 MHz
  Barramento externo de 66 MHz
  Tecnologia de 0,35 – 0,18 mícron
20
Fonte: http://www.pcworld.com/article/260185/intel_targets_lowprice_laptops_with_celeron_chip_refresh.html
Arquitetura de Computadores I

## Slide 21
AMD K6
  1997
  frequência de 166 - 300 MHz
  Barramento externo de 66 MHz
  Tecnologia de 0,35 – 0,25 mícron
  Ausência de cache L2 integrado
  Cache L1 de 64 KB (separada em dados e instruções)
  Arquitetura superescalar de sete canais (duas unidades de inteiros, uma de ponto flutuante, uma MMX, uma de desvios, uma de carga e uma de armazenamento)
21
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_K6-2
Arquitetura de Computadores I

## Slide 22
  K6-2
    1998
    Frequência de 300 – 550 MHz
    Conjunto de instruções 3D-Now com 27 novas instruções
  K6-3
    Cache L2 integrado
    Cache L3 na placa-mãe
    Técnica de 0,25 mícron
22
Arquitetura de Computadores I

## Slide 23
Intel Pentium III
  1999
  Cache L2 com metade da frequência do processador
  Frequência de 500 MHz
  Instruções SSE (Streaming SIMD Extensions)
    70 novas instruções
  Barramento externo de 100 MHz
  Tecnologia de 0,18 mícron
  Coppermine
    Cache L2 (512 kB): mesma frequência do processador
23
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pentium_III
Arquitetura de Computadores I

## Slide 24
AMD Athlon
  1999
  Cache L1 de 128 KB
  Cache L2 integrado
  frequência de 1 GHz
  Cache exclusivo
    Arquivos da cache L1 diferentes da cache L2
  Barramento externo de 200 MHz
  Tecnologia de 0,25 a 0,13 mícron
24
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Athlon
Arquitetura de Computadores I

## Slide 25
AMD Athlon XP
  2001
  Compatibilidade com instruções SSE
  Aperfeiçoamento do data prefetch
    Carregar instruções e dados que possuem uma grande probabilidade de serem utilizadas nos ciclos seguintes
  frequência de 1 – 1,7 GHz
  Tecnologia de 0,18 mícron
25
Arquitetura de Computadores I

## Slide 26
Intel Pentium 4
  2000
  Frequência de 1,3 – 3,8 GHz
  20 estágios de pipeline
    Possibilidade de maior frequência de operação
    Branch prediction: caminho correto na execução de instruções
  Conjunto de instruções SSE2 ( 44 novas instruções )
  Conjunto de instruções SSE3 ( 13 novas instruções )
  Técnica de 0,09 mícron
  Hyper-Threading
26
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pentium_4
Arquitetura de Computadores I

## Slide 27: 64 bits
AMD Athlon 64
  2003
  Frequência de 1,8 – 2,6 GHz
  Técnica de 0,065 mícron
  Manutenção de compatibilidade com 32 bits
  Controlador de memória integrado
  Cool'n'Quiet: ajustar frequência de operação dinamicamente conforme uso
27
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Athlon_64
Arquitetura de Computadores I

## Slide 28
  Modo protegido de 64 bits
    Registradores de 64 bits
    Novos registradores de 128 bits
    Suporte de até 2 TB de memória
28
Arquitetura de Computadores I

## Slide 29
Core 2 Duo
  2006
  Microarquitetura Core: dois núcleos físicos de processamento
  Técnica de 0,045 mícron
  Caminho de dados interno de 128 bits
  Detector de laços: evitar carregamento de mesmo trecho
  Cache L2 compartilhado entre núcleos
  Instruções SSE4.1 (47 novas instruções)
29
Fonte: http://www.notebookcheck.info/Intel-Core-2-Duo-P8600-Notebook-Processor.30788.0.html
Arquitetura de Computadores I

## Slide 30: Técnicas
Tecnologia de Múltiplos Núcleos
  Mais de um processador em um mesmo encapsulamento (Núcleos de processamento)
    Completos (lado a lado)
    Compartilhar recursos (cache, unidades)
30
Arquitetura de Computadores I
Fonte: https://microprocessadores.wordpress.com/

## Slide 31
  Simulação de 2 processadores lógicos a partir de 1 núcleo físico
    Recursos próprios: controlador de interrupção programável e conjunto de registradores
    Recursos comuns: demais componentes (cache, ULA, unidade de ponto flutuante, barramentos, etc.)
31
Arquitetura de Computadores I
Tecnologia Hyper-Threading
Fonte: https://www.hardware.com.br/guias/historia-processadores/hyper-threading.html

## Slide 32
Tecnologia de Overclock Dinâmico
  Aumento automático do clock do processador
    Existindo disponibilidade de TPD (Thermal Design Power)
    Ex: TPD de 100 W ocupando 80 W
    Intel: Turbo Boost
    AMD: Turbo CORE
32
Arquitetura de Computadores I

## Slide 33
Talita Rocha Pinheiro
Ciência da Computação
Arquitetura de Computadores I
Processamento Hipotético