## Slide 1
Heleno Cardoso
Ciência da Computação
Organização Estruturada do Computador
Arquitetura de Computadores I

## Slide 2: Arquitetura
O termo arquitetura significa:
– Arte de projetar e construir edifícios;
– Contextura;
– Forma, estrutura;
Na computação o termo foi adaptado para denominar a técnica (e talvez a arte também) de projetar e construir computadores
2
Arquitetura de Computadores I

## Slide 3: Computador
Componentes computadorizados
  Diversas atividades: bancos, mercados, comércio, entretenimento, etc.;
  Sistemas embarcados: televisão, automóveis, aeronaves, eletrodomésticos, videogames, etc.
Computador pessoal (PC)
  ferramenta de propósito geral construída em torno de um microprocessador;
  possibilita realização de diversas atividades a partir do processamento de informações.
3
Arquitetura de Computadores I

## Slide 4
4
Arquitetura de Computadores I

## Slide 5: Arquitetura de Computadores
A Arquitetura de Computadores, como área de estudo, aborda:
– Conceitos, componentes e interconexões da organização interna de um computador;
– Visão crítica quanto à sua estrutura e desempenho;
– Arquiteturas dos processadores, memórias e dispositivos de entrada e saída;
– Entendimento do funcionamento da arquitetura quanto à execução de programas;
5
Arquitetura de Computadores I

## Slide 6: Arquitetura de Computadores
Tanto a arquitetura e organização referem-se a elementos da concepção e construção dos computadores, porém
– A arquitetura está mais visível ao usuário ou programador
– A organização está mais relacionada detalhes do hardware menos comuns ao usuário ou programador
6
Arquitetura de Computadores I

## Slide 7: Arquitetura de Computadores
• Refere-se a atributos de um sistema visíveis a um programador ou que possuem um impacto direto sobre a execução lógica de um programa
• Exemplos de atributos arquiteturais:
– conjunto de instruções;
– número de bits usados para representar diversos tipos de dados (por exemplo, números, caracteres);
– mecanismos de E/S e técnicas para endereçamento de memória;
7
Arquitetura de Computadores I

## Slide 8: Organização de Computadores
• Refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que realizam as especificações arquiteturais.
• Exemplos de atributos organizacionais:
– Detalhes do hardware ocultos ao programador, como sinais de controle, interfaces entre o computador e periféricos e a tecnologia de memória utilizada.
8
Arquitetura de Computadores I

## Slide 9: Arquitetura e Organização
• Muitos fabricantes de computadores oferecem uma família de modelos de computador, todos com a mesma arquitetura, mas com diferenças na organização.
• Os diferentes modelos na família têm diferentes características de preço e desempenho
9
Arquitetura de Computadores I

## Slide 10: Níveis de Abstração
10
Arquitetura de Computadores I

## Slide 11: Um pouco de história...
11
Arquitetura de Computadores I

## Slide 12
Evolução dos computadores
https://www.youtube.com/watch?v=F3qWg1JBPZg
12
Arquitetura de Computadores I

## Slide 13: Elementos
Relê
  Surgido em final do século XIX
    Dispositivo eletromecânico;
    Baseado no movimento de um magneto móvel para unir ou afastar contatos metálicos (passagem de corrente)
    Caros e lentos
13
http://www.hardware.com.br/livros/hardware/primordios.html
Arquitetura de Computadores I

## Slide 14
Válvula
  Surgida em final do século XIX
    Baseado no fluxo de elétrons (efeito termoiônico)
    Mais rápida que o relê
    Problemas de aquecimento, alto consumo e queima
14
Arquitetura de Computadores I

## Slide 15
Transístor
  Grupo dos semicondutores (isolantes + condutores);
    Germânio => silício
  Interruptor dentro do sistema
    Cada transístor pode ser ligado ou desligado, permitindo, ou não, a passagem de eletricidade
  Vantagens:
    Sem partes móveis
    Menor consumo elétrico
    Diminuição da geração de calor
    Tamanho
    Aumento na frequência
    Confiabilidade
15
Arquitetura de Computadores I

## Slide 16
  Transístor desligado: sem carga elétrica na base
    não existe corrente elétrica entre o emissor e o coletor
  Transístor ligado: certa tensão na base
    circuito é fechado tendo corrente entre o emissor e o receptor
  A mudança de estado de um transístor é feita através da aplicação de uma corrente elétrica
Fonte: http://www.hardware.com.br/livros/hardware/transistor.html
16
Arquitetura de Computadores I

## Slide 17
Circuitos integrados
  Circuitos eletrônicos miniaturizados
  Diversos componentes semicondutores integrados em um mesmo chip de silício
    (Transistores, capacitores, resistores, etc.)
    < Custo de produção
    < Tamanho de componentes
    > Agilidade de processamento
    > Confiabilidade
  Conectados por fios condutores
  Microchip
17
Arquitetura de Computadores I

## Slide 18
Pastilhas de silício cada vez menores e com maior densidade (maior concentração de transistores)
    Tecnologia atual = nanômetro (nm)
    nm = 10 ^ -9 🡺 0,000000001 m
18
Fonte: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/03/saiba-o-que-e-nanotecnologia-e-como-ela-pode-mudar-o-futuro.html
Imagem de um circuito integrado ampliada 2400 vezes
Arquitetura de Computadores I

## Slide 19
Quanto menor a distância das trilhas da pastilha de silício, menos corrente é necessária para deslocar elétrons dentro das trilhas
  Maior frequência de operação (clock);
  Menor consumo elétrico;
  Menor produção de calor;
  Tensão de alimentação menor.
19
Arquitetura de Computadores I

## Slide 20
1ª Geração de computadores (~1946 / ~1954)
Baseados em válvulas
Usos específicos
  Propósitos militares
    Codificação e decodificação de mensagens
    Cálculos de artilharia
Reprogramados a cada nova execução
Ocupação de grandes áreas
Programados em linguagem de máquina
Processamento em milésimos de segundo
20
Gerações
Arquitetura de Computadores I

## Slide 21
2ª geração de computadores (~1955 / ~1964)
Baseados em transistores ao invés de válvulas
Uso comercial
Linguagens de alto nível
1ºs discos magnéticos
Processamento em milionésimos de segundo
21
Arquitetura de Computadores I

## Slide 22
3ª geração de computadores (~1965/ ~1974)
Baseados em circuitos integrados
Redução de tamanho
Multiprogramação
Multiprocessamento
1ºs sistemas operacionais
22
Arquitetura de Computadores I

## Slide 23
4ª geração de computadores (~1975/ ...)
Baseados em circuitos integrados em larga escala
Microprocessadores
Computadores pessoais
  Propósito geral
  Softwares
Computação de alto desempenho
23
Arquitetura de Computadores I

## Slide 24
24
Arquitetura de Computadores I
Fonte: https://irit5.files.wordpress.com/2010/06/apple_evolution-11.jpg

## Slide 25: Computadores
Konrad Zuse
  1941: computador eletromecânico Z3
    Computador de propósitos gerais programável;
    Uso de relés (cerca de 2.000) que executavam os cálculos a partir de dados lidos e armazenados em fitas perfuradas;
    Freqüência de clock: 5-10 Hz.
25
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Z3_Deutsches_Museum.JPG
Arquitetura de Computadores I

## Slide 26
Howard Aiken
  1944: computador eletromecânico Harward Mark I
    Computador de propósitos gerais;
    Composto por cerca de 765.000 componentes (relés, disjuntores, etc.);
    Controlado por programação.
26
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Harvard_Mark_I_Computer_-_Left_Segment.jpg
Arquitetura de Computadores I

## Slide 27
ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer)
  1945: 1º computador eletrônico de propósito geral;
  30 tonelas / 180 m² / 18.000 válvulas / 1.500 relês;
  Frequência de 100 kHz.
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eniac.jpg
27
Arquitetura de Computadores I

## Slide 28
  Programação: 6.000 chaves manuais
  Entrada de dados: cartões de cartolina perfurados
  Saída de dados: impressão em cartões (traduzir os resultados)
Fonte: http://agcjunior.wordpress.com/author/agcjunior/
28
Arquitetura de Computadores I

## Slide 29
Altair 8800
  Lançado em 1974
  Processador de 8 bits
  256 bytes de memória (expansão até 4kB)
  Modelo básico
    Placas + luzes + chips + gabinete + chaves + fonte de alimentação
    Manual de montagem
  Acessórios
    Teclado
    Terminal de vídeo
    Drive de disquetes
    Impressora
    Placas de expansão de memória
29
Fonte: http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=62
Arquitetura de Computadores I

## Slide 30
Apple I
  Lançado em 1976
  Processador de 8 bits
  8 kB de memória RAM
  Modelo básico
    Placa com componentes já montada
  Acessórios
    Possibilidade de conexão à TV
    Conector para unidade fita k7
30
Fonte: http://www.hardware.com.br/livros/hardware/evolucao-dos-computadores-pessoais.html
Arquitetura de Computadores I

## Slide 31
IBM PC
  Lançado em 1981
  Processador de 16 bits (8088)
  16 kB de memória
  Acessórios
    Monitor
    Drive de disquete
    HD (5 MB)
    Gravador de fitas K7
  Arquitetura aberta
    Componentes-padrão
    Qualquer fabricante podia desenvolver e vender acessórios
    Clones
31
Fonte: http://www.hardware.com.br/livros/hardware/decada.html
Arquitetura de Computadores I

## Slide 32: Tecnologias
32
Arquitetura de Computadores I

## Slide 33
Evolução constante dos computadores
  Memórias maiores
  Processadores mais rápidos
  Software cria demanda
33
Progressos na tecnologia
Melhores produtos
Preços mais baixos
Novas aplicações
Novos mercados
Novas empresas
Concorrência
Necessidade de melhores tecnologias
Ciclo

## Slide 34: Tipos de computadores
Ampla variedade
  Computadores mais potentes com preço constante
  Construir o mesmo computador com valor menor
  Diferentes tipos para diferentes utilizações
34
Arquitetura de Computadores I

## Slide 35
35
Fonte: http://animalmigration.org/RFID/index.htm
  Descartáveis
    Um único chip com finalidade específica
    RFID (Identificação por radiofrequência)
      Passivos: chips sem bateria ativados para consulta por radiofrequência
      Ativos: chips com bateria e instruções primitivas
      Armazenamento de valor determinado (128 bits)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 36
  Microcontroladores
    Sistemas embutidos em dispositivos (embarcados)
    Gerencia de dispositivos
    Interface com usuário
    Variedade
      Periféricos de computadores (impressora, modem, etc.)
      Eletrodomésticos (máquina de lavar, micro-ondas, etc.)
      Comunicação (telefone sem fio, celulares, etc.)
      Entretenimento (TV, aparelho de som, etc.)
      Equipamentos médicos (ressonância magnética, termômetro digital, etc.)
      Brinquedos
36
Arquitetura de Computadores I

## Slide 37
37
Fonte: http://www.hardware.com.br/guias/historia-informatica/sistemas-embarcados.html
Arquitetura de Computadores I

## Slide 38
  Consoles de videogame
    Computadores normais otimizados para área específica
      Recursos gráficos poderosos
      Multimídia
    Arquitetura baseada em processador multicore
38
Fonte: http://g3ar.co.za/2012/04/10/top-10-tuesday-consoles/
Arquitetura de Computadores I

## Slide 39
  Computadores móveis
    Computadores com foco na portabilidade
      Smartphones
      Tablets
    Desafio
      Redução de consumo de energia
      Alto desempenho
39
Fonte: http://lab4tech.com.br/servicos/dispositivos-moveis/
Arquitetura de Computadores I

## Slide 40
  Computadores pessoais
    Computadores normais
      Desktop
      Notebook
    Grande capacidade de processamento e armazenamento
    Diversidade de periféricos
    Slots de expansão
40
Fonte: http://pt.dreamstime.com/fotos-de-stock-royalty-free-computador-pessoal-moderno-image15199758
Arquitetura de Computadores I

## Slide 41
  Servidores
    Derivação dos computadores pessoais
      Maiores capacidades de processamento e armazenamento
      Conexão de rede
41
Fonte: http://www.navnet.com.br/page4.php
Arquitetura de Computadores I

## Slide 42
  Cluster
    Conexão de várias máquinas normais (pessoal ou servidor)
      Trabalho em conjunto para resolução de uma única tarefa
      Data centers
    Baixo custo de investimento X Supercomputadores
    Usos: servidores web, computação nas nuvens
42
Fonte: http://www.ee.ucr.edu/~rlake/LATTE/BeowulfCluster/latte_beowulf.html
Arquitetura de Computadores I

## Slide 43
  Mainframes
    Computadores gigantes que ocupam salas inteiras
      Grande capacidade de entrada e saída
      Grandes bases de dados
    Supercomputadores
      Grande capacidade de processamento e armazenamento
43
Fonte: http://tegrupo7.wordpress.com/
Arquitetura de Computadores I

## Slide 44: Famílias de computadores
Classificadas de acordo com a arquitetura de conjunto de instruções (ISA)
Arquitetura x86
  Derivada da família de processadores Intel
    4004, 8008, 8080, 8086, 8088, 80286, 80386, 80486, Família Pentium (Pro, II, III, 4), Core Duo, Core (Duo, 2, i7)
    Processadores de 8, 16 e 32 bits (registradores e endereçamento de memória)
  Chips possuem compatibilidade com antecessores (8086)
      Instruções MMX (MultiMedia Extension)
      Instruções SSE (Streaming SIMD Extensions)
  X86-64 (IA64)
      64 bits
44
Fonte: http://www.maximumpc.com/article/features/a_brief_history_cpus_31_awesome_years_x86
Arquitetura de Computadores I

## Slide 45
Arquitetura ARM
  Advanced RISC Machines
    Derivado da impossibilidade de acompanhar a evolução do 8086
  Amplamente focado para aplicações móveis e sistemas embutidos
      Desempenho X consumo
45
Fonte: http://www.techweekeurope.co.uk/news/arm-r-d-chief-intel-cant-beat-us-without-a-new-business-model-100646
Arquitetura de Computadores I

## Slide 46
Arquitetura AVR
  Alf and Vegard´s RISC
    Sistemas embutidos de baixo nível
  Base da plataforma Arduino
46
Fonte: http://store.extremeelectronics.co.in/USB-AVR-Programmer-v2.1.html
Arquitetura de Computadores I

## Slide 47: Estrutura e Função
● Um computador é um sistema complexo e hierárquico;
● Sistema hierárquico: conjunto de subsistemas inter-relacionados composto de vários níveis, do mais especializado até algum nível mais baixo e elementar;
● Em cada nível, temos uma estrutura e uma função;
● Estrutura: o modo como os componentes são inter-relacionados
● Função: a operação (papel) individual de cada componente na estrutura
Ao analisar o computador a melhor abordagem é a top-down (Weinberg, 1975) : começar de uma visão mais alta e decompor em sub-partes
47
Arquitetura de Computadores I

## Slide 48: Componentes básicos do computador
Elementos básicos dos computadores atuais:
Funcionamento básico:
48
Arquitetura de Computadores I

## Slide 49
Modelo de Von Neumann:
Princípio:
  As instruções seriam armazenadas na memória do computador para então serem executadas;
  No momento da execução, as instruções seriam obtidas com rapidez eletrônica.
49
MEMÓRIA
UNIDADE DE CONTROLE
UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA
acumulador
ENTRADA
SAÍDA
Arquitetura de Computadores I

## Slide 50: Componentes
Placa principal
  Também conhecida como "motherboard“, "mainboard“ ou “placa-mãe” é a responsável pela interconexão de todas as peças que formam o computador;
  É desenvolvida de modo a tornar possível conectar todos os dispositivos que compõem o computador;
  Oferece conexões para o processador, para a memória RAM, para o disco rígido, para os dispositivos de entrada e saída, entre outros.
50
Arquitetura de Computadores I

## Slide 51
51
Processador:
  CPU (Central Processing Unit) ou UCP (Unidade Central de Processamento);
  São circuitos integrados passíveis de programação
    segue instruções que são comandos executados por ele;
    manipula e processa dados;
    executa tarefas predefinidas;
  Principal função:
    receber dados 🡺 processar esses dados (conforme programação prévia) 🡺 devolver o resultado
  Qualquer sistema eletrônico que permita ser programado tem um processador o controlando;
Arquitetura de Computadores I
  Cada processador entende uma quantidade finita de instruções
    elas são listadas em uma tabela conhecida como conjunto de instruções;
  Cada processador tem um conjunto de instruções diferentes.

## Slide 52
Memórias
  Armazenam as informações dentro do sistema computacional;
  Quando se executa uma informação, é necessário que ela seja transferida, normalmente, do disco rígido (memória secundária) para a memória RAM (principal), passando pela memória cache, até chegar no processador.
52
Arquitetura de Computadores I

## Slide 53
  RAM (Random Access Memory)
    memória principal do computador;
    é nela onde o processador busca instruções para serem processadas;
    é um circuito eletrônico que permite a leitura e a escrita de dados em seu interior;
    é uma memória volátil: quando cortada sua alimentação elétrica os dados armazenados nela são perdidos.
53
Arquitetura de Computadores I
  ROM (Read Only Memory)
    é um circuito eletrônico de memória, utilizada, em sua maioria, para leitura;
    seu conteúdo não é perdido quando cortada sua alimentação;
    o programa necessário para dar partida no micro é gravado em uma memória ROM que é acessada pelo processador que lê e executa o programa que está localizado nela (BIOS, POST, SETUP);
    Um programa (software), quando armazenado em ROM, recebe o nome de firmware.

## Slide 54
  Cache
    circuito eletrônico de memória volátil de alto desempenho que intermedia o acesso (leitura e escrita de dados) do processador à memória RAM
54
Arquitetura de Computadores I
  Registradores
    são dispositivos voláteis que armazenam valores temporários, principalmente dentro dos processadores;
    utilizados para armazenar instruções, e dados referenciados por elas, necessárias para realização de tarefas, bem como o resultado gerado pelo seu processamento.

## Slide 55
  Memória Secundária
    Armazenamento permanente de dados;
    Seu conteúdo não é perdido quando cortada sua alimentação;
    Grande capacidade de armazenagem;
    Ex: disco rígido, solid state drive, cd, dvd, pen drive, etc.
55
Arquitetura de Computadores I

## Slide 56
Barramento
  É um caminho para a troca de dados entre circuitos;
    conjunto de condutores (fios, trilhas) por onde trafegam os bits.
  Características
    largura do barramento: número de bits transportados numa operação;
    freqüência de operação: velocidade com que os dados são transmitidos.
  Geralmente possui duas linhas:
    Linhas de controle: informações de sinalização, como o tipo de operação que está sendo realizada;
    Linhas de dados: instruções, operandos, endereços.
56
Arquitetura de Computadores I

## Slide 57
Dispositivos de Entrada e Saída
  dispositivos de I/O (Input/Output) ou dispositivos de E/S (Entrada/Saída);
  permite a comunicação do computador com o usuário ou outros computadores para a entrada e saída de dados;
  Existem diversos dispositivos de entrada e saída de dados
    meio de se comunicar com o meio externo;
    ex: teclado, monitor, impressora, leitor de CD, conexão usb, etc.
57
Arquitetura de Computadores I

## Slide 58
Heleno Cardoso
Créditos: Professora Talita Rocha Pinheiro
Ciência da Computação
Organização Estruturada do Computador
Arquitetura de Computadores I