## Slide 1
Heleno Cardoso
Ciência da Computação
Memória Secundária
Arquitetura de Computadores I

## Slide 2: Memória Secundária
2

## Slide 3: Roteiro
Semicondutores: Silício; Germânio; Arseneto; Grafeno
Memória RAM e Virtual: Paginação e Segmentação
https://youtu.be/zI8e3Gu7APg
DIMMs (módulos de memória de desktop) e SODIMMs (módulos de memória de laptop)
BIOS/POST/SETUP/CMOS/BATERIA/BOOT:MBR;GPT
https://homepages.dcc.ufmg.br/~cesarfmc/classes/manut2/TeoricaSetup.pdf
Memória Soldada
Memória Secundária
  Disco rígido (HD)
  Estrutura do prato
  Desempenho do disco rígido
  SSD
  Técnicas de acesso ao disco
3
Arquitetura de Computadores I

## Slide 4
4
Sistema de armazenamento
  Memória de massa;
    Disco rígido, SSD, memória flash, disquete, CDROM, DVDROM, Blu-ray
  Necessidade de armazenar permanentemente dados;
    Registradores / Cache / RAM = voláteis
  Conteúdo preservado mesmo sem alimentação elétrica
    Sistema Operacional
    Arquivos do sistema
    Programas
    Arquivos em geral
Arquitetura de Computadores I

## Slide 5: Disco rígido (HD)
Armazenamento de dados em discos magnéticos
  Alta capacidade de armazenamento
  Baixo custo de produção
  Baixa frequência de operação
  Dispositivo baseado em componentes mecânicos, que têm uma vida útil muito mais curta que a de outros componentes do micro
Tempo de acesso mais alto que o da memória RAM:
  RAM apresenta tempos de acesso inferiores a 10 nanosegundos (10-9 segundos);
  HDs trabalham com tempos de acesso superiores a 10 milissegundos (10-3 segundos).
5
Arquitetura de Computadores I

## Slide 6
6
IBM RAMAC 305 (1956)
  5 MB de armazenamento
Arquitetura de Computadores I

## Slide 7
7
Estrutura do disco
  Os dados são gravados em discos magnéticos, chamados de platters (pratos);
    Hermeticamente fechados: evitar corpos estranhos
    Salas limpas: sem partículas de poeira
  Os platters são compostos de duas camadas:
    Substrato: disco metálico, feito de ligas de alumínio, perfeitamente plano;
    Revestimento com superfície magnética: em ambas faces do disco, recoberta por uma fina camada protetora contra pequenos impactos;
Arquitetura de Computadores I

## Slide 8
8
Superfície magnética do disco:
  Construída depositando grãos microscópicos (suscetíveis ao magnetismo) de forma uniforme;
    ligas de cobalto, cromo, platina, boro e outros materiais raros.
    quanto menores os grãos, mais altas são as densidades.
    a densidade de gravação de um HD é medida em gigabits por polegada quadrada.
  Discos podem possuir densidade de 25 gigabits por centímetro;
    cada bit é armazenado em uma área magnética com aproximadamente 200x50 nanômetros.
  Gravação perpendicular: dimensão dos bits na vertical
    Densidade de até 100 gigabits por centímetro
Arquitetura de Computadores I

## Slide 9
9
Fixação dos pratos
  Os pratos são montados em um eixo sólido de alumínio com intuito de evitar vibração (mesmo em altas rotações);
  em HDs com vários platters, são utilizados espaçadores feitos de ligas de alumínio.
Motor de rotação
  é o responsável por manter uma rotação constante dos discos;
  são utilizados motores de 5.400, 7.200, 10.000, 15.000 RPM (rotações por minuto);
Arquitetura de Computadores I

## Slide 10
10
Cabeçote de leitura/gravação
  Formado por uma bobina de indução que flutua sobre a face de um disco
  Gravação de dados
    Utilizando corrente, positiva ou negativa, ele magnetiza a superfície abaixo, alinhando partículas magnéticas para direita ou esquerda, dependendo da polaridade
  Leitura de dados
    Corrente positiva ou negativa é induzida nele quando da passagem por uma área magnetizada do disco
  Movimentação
    Localizadas na extremidade de braços móveis
Arquitetura de Computadores I

## Slide 11
11
Arquitetura de Computadores I

## Slide 12
12
Arquitetura de Computadores I

## Slide 13
13
O cabeçote é composto por dois elementos distintos
  Um para gravação
  Um para leitura
Fonte: http://www.hardware.com.br/livros/hardware/discos.html
Arquitetura de Computadores I

## Slide 14
14
Pratos (platters)
  Discos podem utilizar vários pratos empilhados na vertical
    Todos os pratos ficam fixados em uma mesma haste
    Para face de disco existe um braço móvel e um cabeçote, sendo todos os braços do disco presos a um mesmo eixo móvel
Arquitetura de Computadores I

## Slide 15
15
(Fonte: http://www.hardware.com.br/livros/hardware/como-funciona.html)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 16
Posição dos cabeçotes de leitura/gravação
  Quando em funcionamento, a alta rotação dos discos forma um colchão de ar que repele a cabeça de leitura
    ela fica sempre a alguns nanômetros de distância dos discos
  Quando paradas, as cabeças ficam em uma posição de descanso
  Auto-parking
    Recolhimento automático das cabeças de leitura para a área de descanso quando a energia é cortada
16
(Fonte: http://www.hardware.com.br/livros/hardware/como-funciona.html)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 17
Placa controladora
  Responsável pelo processamento no HD
  Interface com a placa-mãe
  Controla a rotação do motor e o movimento das cabeças de leitura
  Verifica as leituras (identificar erros, atualizar e usar os dados armazenados no cache de disco)
  Possui um chip de memória SRAM
    armazena o cache de disco
    armazena os dados recentemente acessados, diminuindo a quantidade de acessos aos pratos
    dados podem ser transferidos quase que instantaneamente
17
Arquitetura de Computadores I

## Slide 18
  Controlador principal
    responsável por executar todo o processamento do disco rígido
    comunicação com a controladora da placa-mãe através de comandos padronizados (comuns a qualquer HD)
  Chip de controle de movimento das cabeças de leitura e da rotação do motor
    recebe comandos do controlador principal de acesso a um determinado setor
    determina ações para o motor e converte sinais em impulsos elétricos apropriados
18
Arquitetura de Computadores I

## Slide 19
Tamanho
  3,5”: computadores de mesa e servidores
  2,5” e 1,8”: computadores portáteis
Interfaces
  IDE
  SATA
  SCSI
  SAS
19
Arquitetura de Computadores I

## Slide 20
Fabricação de HD
(https://www.youtube.com/watch?v=5gpcdV4VL3Y)
20
Arquitetura de Computadores I

## Slide 21
Correção de erros
  Nenhuma mídia magnética é 100% confiável
  Pequenas falhas na superfície da mídia podem levar a erros
    Maior densidade de gravação (100 gigabits por polegada quadrada) e maior velocidade de rotação (acima de 7.200 RPM)
  Sistemas de ECC (“Error Correcting Code”: “código de correção de erros”)
    utilizados para detectar e corrigir erros de leitura através de algoritmos especiais
    são acrescentados mais bits para cada byte armazenado
    quanto maior a quantidade de bits, mais complexos serão os códigos armazenados, e maior será a possibilidade de um eventual erro ser corrigido
21
Arquitetura de Computadores I

## Slide 22
Badblock
  São defeitos físicos na mídia magnética
    marcar os badblocks, de forma que eles não sejam mais usados
  Área reservada no início do disco: "defect map" (mapa de defeitos)
    Setores reservas
    Ao constatar um em um determinado setor, a controladora remapeia o setor defeituoso para outro setor
    As alterações ficam registradas no defect map, sendo transparente para o sistema
    é uma área limitada, que corresponde normalmente a uma única trilha, eventualmente os endereços se esgotarão e os badblocks se tornarão visíveis
22
Arquitetura de Computadores I

## Slide 23: Estrutura do prato
23
Estrutura
  Cada face de um prato é organizado em cilindros, trilhas e setores
Fonte: http://www.infowester.com/hds1.php
Arquitetura de Computadores I

## Slide 24
24
Fonte: Tanenbaum; Austin. Organização estruturada de computadores.
Arquitetura de Computadores I

## Slide 25
25
Trilhas
  Série de círculos concêntricos ao redor da haste de fixação, numerados a partir da borda do disco até o centro sequencialmente (reduzindo seu diâmetro gradualmente)
    Cerca de 50 mil trilhas por centímetro
    Não se trata de marcação física mas sim de uma espécie de anel de material magnetizado
    A trilha que fica mais próxima da extremidade externa do disco é denominada trilha 0, em seguida vem a trilha 1, e assim por diante, até chegar à trilha mais próxima do centro
Arquitetura de Computadores I

## Slide 26
26
Setor
  Cada trilha é dividida em áreas de tamanho fixo chamadas de setor
  Cada setor possui uma determinada capacidade de armazenamento (geralmente, 512 bytes)
  Precedida de um preâmbulo para sincronização do cabeçote
Arquitetura de Computadores I

## Slide 27
27
Cilindros
  É o conjunto de trilhas com o mesmo número em cada uma das faces de cada um dos discos
    todos os braços móveis estão presas ao mesmo eixo móvel, não possuindo movimento independente
    Com todas as cabeças de leitura posicionadas sobre a mesma trilha de suas respectivas faces, utiliza-se o termo "cilindro”
  Ex: acesso ao disco na trilha 2.000 existente na face de disco 2:
    a controladora do disco ativa a cabeça de leitura responsável pelo disco 2
    a seguir, ordena ao braço de leitura que se dirija à trilha correspondente, movendo conseqüentemente todos os braços
Arquitetura de Computadores I

## Slide 28
28
Fonte: http://www.hardware.com.br/livros/hardware/discos.html
Arquitetura de Computadores I

## Slide 29
29
Movimento dos braços e cabeças de leitura
  os braços são movimentados através de atração e repulsão eletromagnética (voice coil)
  existe um eletroímã na base do braço móvel, que permite que a placa controladora o movimente variando rapidamente a potência e a polaridade do ímã
Posicionamento da cabeça de leitura e gravação
  existem sinais de feedback gravados na superfícies do disco, que orientam o posicionamento da cabeça de leitura
  eles são sinais magnéticos especiais, gravados durante a fabricação dos discos
Arquitetura de Computadores I

## Slide 30
30
Fonte: http://www.hardware.com.br/guias/hds/como-hds-funcionam.html
Componentes:
Arquitetura de Computadores I

## Slide 31
31
Funcionamento HD
(https://www.youtube.com/watch?v=fRS8kNJTR_k)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 32: Desempenho dos disco rígido
Tempo de Busca (Seek Time)
  indica o tempo que a cabeça de leitura demora para ir de uma trilha à outra do disco;
  existem três índices diferentes para o cálculo do tempo de busca: Full Stroke, Track-to-Track e Average;
    Full Stroke: indica o tempo que a cabeça de leitura demora para se deslocar da primeira até a última trilha do HD, o que normalmente demora entre 15 e 20 milissegundos;
    Track-to-Track: é o tempo que a cabeça demora para mudar de uma trilha para a seguinte. Como a distância a ser percorrida é muito pequena, ele costuma ser inferior a 1 milissegundo;
    Average (valor médio): é justamente um meio termo entre os dois. Ele indica o tempo médio que a cabeça demora para se locomover até um setor aleatório do HD;
32
Arquitetura de Computadores I

## Slide 33
Tempo de Latência (Latency Time)
  tempo em que a cabeça fica imóvel sobre a trilha aguardando a rotação do disco para alcançar o setor a ser acessado
    como os discos magnéticos giram continuamente dificilmente o setor a ser lido estará sob a cabeça no exato momento de executar a operação
    no pior dos casos, pode ser necessária uma volta completa do disco até o setor desejado passar sob a cabeça de leitura
  para calcular o tempo de latência (em milissegundos), divide-se 60 pela velocidade de rotação do HD em RPM e multiplica-se o resultado por 1000
    Ex: HD de 5400 RPM terá um tempo de latência de 11.11 milissegundos (60 ÷ 5400 x 1000 = 11.11);
  geralmente é usado o tempo médio de latência, que corresponde à metade de uma rotação do disco
    o mesmo HD de 5400 RPM teria um tempo de latência médio de 5.55 ms;
33
Arquitetura de Computadores I

## Slide 34
Além do tempo de busca e de latência ainda existem (são menos significantes, representando algo em torno de 0.5 ms):
  settle time: tempo que a cabeça de leitura demora para estabilizar depois de movimentada
  command overhead time: é o tempo que a placa controladora demora para processar o comando e iniciar ambas as operações
34
Arquitetura de Computadores I

## Slide 35
Tempo de Acesso (Access Time)
  é a combinação de todos os tempos, resultando no tempo médio necessário para realizar um acesso a um setor aleatório do HD
  cálculo
    soma-se o tempo de busca médio (Average) e o tempo de latência, calculado com base na velocidade de rotação dos discos. Adicionando 0.5 ms correspondendo ao settle time e o command overhead time
  exemplo:
    Ex1: HD com tempo de busca médio de 8.9 ms e latência de 4.15 ms. Adicionando os 0.5 ms temos um total de 13.55 ms
    Ex2: HD com 4.6 ms de tempo de busca de 10.000 RPM, tem latência de 3 ms. Somando os 0.5 ms, teríamos um total de 8.1 ms
35
Arquitetura de Computadores I

## Slide 36
NCQ
  Native Command Queueing, ("comando nativo de enfileiramento")
  Encontrado em HDs SATA
  A controladora utiliza o tempo ocioso, entre uma leitura e outra, para estudar e reorganizar a ordem das leituras seguintes, de forma que elas possam ser executadas na ordem em que seja necessário o menor movimento possível dos discos
36
Arquitetura de Computadores I

## Slide 37
Cache (Buffer)
  Leitura de um arquivo: lidos vários setores sequenciais
    o sistema pede o primeiro setor do arquivo e só solicita o próximo depois de recebê-lo e certificar-se de que não existem erros
  A cada passagem a cabeça de leitura lê todos os setores próximos, independentemente de terem sido solicitados ou não
    o sistema solicitará o próximo setor, que por já estar carregado no cache será transferido mais rapidamente
  Pode ser usado também nas operações de escrita
    se o disco estiver ocupado, a controladora pode armazenar a operação no cache e executá-la após
37
Arquitetura de Computadores I

## Slide 38: SSD
São discos de estado sólido ("Solid State Disks")
  Unidades de armazenamento que utilizam chips de memória flash não volátil no lugar de discos magnéticos
    No transistor há uma porta flutuante que pode ser carregada e descarregada usando altas voltagens.
    Porta flutuante carregada significa bloqueio de passagem de corrente para o transistor (0), aumentando tensão necessária para ativá-lo;
    Porta flutuante descarregada permite passagem de corrente para o transistor (1), diminuindo a tensão necessária para ativá-lo;
38
Arquitetura de Computadores I

## Slide 39
Estrutura
  Chip controlador
    Intermediário entre o SSD e a placa-mãe
    Controla operações, rotinas de manutenção, balanceamento de desgaste, compressão de dados
39
(Fonte: http://www.hardware.com.br/livros/hardware/ssds-hhds.html)
Arquitetura de Computadores I

## Slide 40
Aspectos positivos
  Componentes essencialmente eletrônicos (sem partes móveis)
  Menor tamanho
  Tempos de acesso baixos
  Menor consumo elétrico
  Mais resistentes
Aspectos negativos
  Alto custo por gigabyte
  Vida útil limitada
    Cada injeção de elétrons na porta flutuante a danifica aos poucos
    Cada célula flash permite cerca de 100 mil escritas
40
Arquitetura de Computadores I

## Slide 41
Balanceamento de desgaste
  Suporte a uma quantidade máxima de ciclos de uso
  Nivelamento de desgaste
    Distribuir ciclos de apagamento e escrita entre todas as células de memória
    Mapa de blocos lógicos para mapear a utilização de células
Interfaces
  SATA
  SAS
SSD x HD
  Combinação entre as vantagens de cada um
41
Arquitetura de Computadores I

## Slide 42
Fabricação de memória Flash
(https://www.youtube.com/watch?v=vMFEpEdzORw)
42
Arquitetura de Computadores I

## Slide 43
Comparação SSD x HD
  A (https://www.youtube.com/watch?v=rjCmLJtITK4)
43
Arquitetura de Computadores I

## Slide 44
Comparação SSD x HD
  B (https://www.youtube.com/watch?v=6iBhf8rpobo)
44
Arquitetura de Computadores I

## Slide 45: Técnicas de acesso ao disco
45
Cache de disco
  Dados são copiados do disco para a memória principal
  É utilizado quando existe sobra de memória RAM;
    são carregados dados além dos solicitados.
  O acesso aos dados se torna praticamente instantâneo;
    simula que o HD seja mais rápido do que é na realidade;
  Solução: aumentar a quantidade de memória RAM
    maior quantidade de dados pode ser armazenada no cache de disco;
  RAID
    utilizando dois ou quatro HDs que são acessados como se fossem apenas um, assim ocorre a multiplicação da velocidade de leitura e gravação;
Arquitetura de Computadores I

## Slide 46
Heleno Cardoso
Créditos: Professora Talita Rocha Pinheiro
Ciência da Computação
Memória Secundária
Arquitetura de Computadores I